## Slide 1: 实验报告（教师）

## Slide 2: 实验一 周期信号的频谱分析

## Slide 3: 一、实验目的
了解和掌握周期信号频谱分析的基本概念
掌握用软件进行频谱分析的基本方法
理解周期信号时域参数变化对其谐波分量的影响及变化趋势

## Slide 4: 二、主要仪器设备及软件
硬件
软件：Multisim14

## Slide 5: 三、实验原理（或设计过程）
一个非正弦周期信号，可以使用傅里叶级数分解为直流分量与多个正弦分量的线性叠加。这些正弦分量的频率必定是基波频率的整数倍，称为谐波分量。
谐波分量的振幅、相位各不相同
周期信号的频谱分为
  幅度谱：各频率分量的振幅-f之间的谱线图
  相位谱：各频率分量的初相-f之间的谱线图
  功率谱：各频率分量的功率-f之间的谱线图
数学公式
  周期信号展开为三角形式的傅里叶级数
      ()
    ()
  一个正、符峰值均为的矩形周期信号展开为傅里叶级数时
    ()
    式中
      ：矩形脉冲的峰值
      ：矩形脉冲的脉宽
      ：矩形脉冲的周期
      ：矩形脉冲的角频率
实验目标：使用Multisim软件中的傅里叶分析，可以非常方便、直观地得到周期信号的单边频谱图

## Slide 6: 四、实验电路图

## Slide 7: 五、实验内容和实验结果
实验步骤：（以矩形波占空比10%为例）
  打开Multisim软件，加入示波器XFG1、信号发生器XSC1、电阻和地线，并按照电路图将它们互连。
  设置信号发生器XSC1的波形分别为表2-1给定的波形及参数，测量直流分量和各谐波分量的幅度
    设置示波器上的波形为下图所示：（方波、占空比%，振幅）
    示波器上可以得到哪些信息？
      波形是方波，一个周期在横向上占两个大格。由于时间轴比例显示为，因此两格为100，与频率的设定相符。
      波形纵向上占2个大格，幅度上下对称（中央横线为）。由于通道A比例显示，可知波形最大、最小值分别为和，与振幅的设定相符
      高电平持续时间，目测约占一个周期的，因此与占空比%的设定相符
    空白处右键选择“属性”，设置“网络名称”为“全显示”，则网络拓扑图上出现下述“0”和“1”标识，下面要分析的就是1号节点上电压的傅里叶分析
    选择菜单“仿真”--“Analyses and Simulation”--“傅里叶分析”，进行傅里叶分析的设置
      分析参数设置：频率，谐波数量10，取样的停止时间--“估算”
      输出设置：将添加到用于分析的变量栏，表明对节点1的电压进行分析
    点击“run”，可以看到分析结果（上面：数据结果，下面：谱线图），将分析结果填入表2-1第一行中。
      DC Component：直流分量
      Harmonic：谐波次数
      Frequency：频率
      Magnitude：幅度
      Phase：相位
    同理可得到其他波形的傅里叶参数
      矩形波，占空比30%
      矩形波，占空比50%
      正弦波，占空比50%
      三角波，占空比50%
      三角波，占空比70%
      三角波，占空比90%
  表2-1 直流分量和各谐波分量的幅度
  观察表2-1中的测试数据，留意其中为0的数据点，试分析原因并总结规律
  根据测试数据绘制其中矩形波和正弦波的谱线图
  理论计算直流分量并验证是否正确

## Slide 8: 六、结果分析
思考题
  非正弦周期信号的谱线是（ 离散 ）的（连续、离散），其角频率间隔为（ 基频的数值大小 ），且只存在于（ 基频 ）的整数倍上。（设周期信号的周期为T）
  大多数非正弦周期信号的幅度谱包含（ 若干 ）条谱线，但其主要能量集中在谱线幅度包络线的第（ 1 ）个零点以内，这段包络线称为主峰，其频率范围称为有效频带宽度。
  矩形周期信号的直流、基波和各谐波分量的幅值与矩形脉冲幅度成（ 正 ）比。
  在有效频带宽度内，矩形周期信号谐波幅度按（ 抽样函数 ）规律收敛，三角形周期信号谐波幅度按（ 抽样函数的平方 ）规律收敛
  矩形周期信号的幅度和周期保持不变，随着占空比的增加（即脉宽加大），主峰高度（ 越高 ），主峰宽度（ 越窄 ），各谱线间隔（ 越稀疏 ），主峰包含的谱线数量（ 越少 ），有效频带宽度（ 越窄 ），主峰内高次谐波分量（ 越少 ）。
  理想的正弦波的幅度谱包含（ 1 ）条谱线，证明其只有（ 基频分量 ），而无（ 谐波 ）分量，如果能测出谐波分量，说明该正弦波已有（ 失真 ）。

## Slide 9: 七、实验小结

## Slide 10: 实验二 连续时间系统的模拟

## Slide 11: 一、实验目的
学习如何根据给定的连续系统的传输函数，用基本运算单元组成模拟装置。
掌握将Multisim软件用于系统模拟的基本方法。
预习要求
  复习系统传输函数的基本概念
  掌握根据传输函数画出系统模拟框图的方法
  分别求出图2-14和图2-15所示电路的传输函数，并据此画出系统模拟框图

## Slide 12: 二、主要仪器设备及软件
硬件
软件：Multisim14

## Slide 13: 三、实验原理（或设计过程）

## Slide 14: 四、实验电路图

## Slide 15: 五、实验内容和实验结果
直接测量电路的幅频特性、相频特性，并测出相应数据。
  图2-14例：
    电路：
    打开Mulitisim，搭建电路
      Source：信号源：
        AC powder：交流信号源
        GROUND：地线
      Basic：基础元件
        Resistor：电阻
        Capacitor：电容
      测量设备
        XBP1：波特测试仪
      注意事项：
        电阻、电容等参数根据电路图做一定修改
        电路中必须有接地线
        在进行幅频特性曲线和相频特性曲线的分析时，采用波特图示仪来研究
          IN：输入信号，以电源两端作为输入
          OUT：输出信号，以电容C2两端为输出
          负端口全部接地
      搭建好的电路图
    电路图搭建好后，运行，双击波特图示仪看结果
      波特图示仪窗口的左侧和右侧分别为图形显示区域和设置区域
      设置：
    从幅频特性曲线和相频特性曲线中都可以找到其半功率点
      设置幅频特性参数
        水平：对数
        垂直：线性
      幅频特性曲线
        从幅频特性曲线中设置纵坐标参数来精确寻找半功率点，由此得到频率为59.58
        可调整参数，使结果更加精确
      设置相频特性参数
        垂直：线性
        水平：对数
      相频特性曲线
        选择Y坐标为（是正还是负根据图像的具体范围来确定），此时，频率为49.619Hz
      调整参数，使得所取角度为，得到下述结果：48.188
  图2-15例
    电路图
    使用Multisim软件搭建好的电路图
    幅频特性曲线
      可调整参数得到更精确结果
    相频特性曲线
计算出传输函数，分别搭建两个电路的系统模拟测试电路，分别测量幅频特性、相频特性，并按直接测量时所选的频点进行测量。
  图2-14
    计算图2-14中电路的传输函数
      将时域电路转换成复频域电路
      将元器件做相应变换
      得出传递函数
      对传递函数进行处理，将传输函数化成Multisim所需的标准形式
        真分式：算子s在分子的幂次不高于分母的幂次
        因需用积分器仿真，算子s应化成形式
        分母的常数项化成1
    搭建系统模拟测试电路
      应遵循的原则
        系统模拟电路输入端必须用加法器模块对输入信号和反馈信号求和，加法器输出送积分器模块
        根据s的最高幂次，取出n个积分器模块串接
        每个算子s的系数使用比例放大器模块
        传输函数的分子是输出项，分子中各项比例放大器模块的输出用加法器求和后成为系统输出（只有一项时不用加法器）；分母是负反馈项，其系数（比例放大器的输出）正、负异号后送输入端加法器
        分母中为1的常数项不用任何运算模块
      模拟测试电路图
      软件中需要的模块
        source--control--function block--voltage-summer：加法器
          ABC为输入端口，可以设置为“负数”
        source--control--function block--voltage-intrgrator：积分器
          左侧为输入端口，右侧为输出端口
          输入输出“-”端口接地
        source--control--function block--voltage-gain block：比例放大器
          左侧为输入端口，右侧为输出端口
          输入输出“-”端口接地
          不可设置为复数
      软件中电路图
      参数设置
        加法器中，C：+1；A、B端口系数设置为：-1
        放大器A4中，设置电压增益系数为1000000
        放大器A5中，设置电压增益系数为3000
        放大器A6中，设置电压增益系数为1000000
    测量幅频特性
      点击“run”，可以查看幅频特性，参数设置和前面相同
      得到结果：和直接测量结果基本相符
    测量相频特性
    调整参数，取角度为，得到结果为48.19Hz，和直接测量结果基本相符
  图2-15
    计算图2-15中电路的传输函数
    搭建系统模拟测试电路
    测量幅频特性
        可设置参数，得到更精确结果：
    测量相频特性
分别比较两个电路直接测量出的传输特性数据与系统模拟测出的传输特性数据，若有差异，找出原因并予以纠正
Multisim软件中是否还有更简便的系统模拟（由传输函数得到输出结果）的方法？请试一试，并写出操作要点

## Slide 16: 六、结果分析
观察实验中两个电路的频率特性曲线，半功率点的电压比和相位差分别是多少？半功率点的相位差是否是或者$-45？如果不是，请说明原因。

## Slide 17: 七、实验小结

## Slide 18: 实验3 组合逻辑电路

## Slide 19: 一、实验目的
熟悉中规模集成电路数据选择器的工作原理与逻辑功能
掌握数据选择器的应用方法

## Slide 20: 二、实验原理
1、数据选择器
数据选择器又称多路选择器或多路开关，常以MUX表示。
它是多输入、单输出的组合逻辑电路，在选择信号的控制下，能从多路输入中选择一路输出，其作用相当于单刀多掷开关
常用的MUX有2选1、4选1、8选1和16选1，它们又称为2路、4路、8路和16路选择器。
从输出来说，有原码输出和反码输出，有的MUX还能同时输出互补信号，此外还有OC输出和三态输出
2、74LS151的工作原理
是8路MUX
3、74LS153的工作原理
封装了2个4选1选择器
管脚：
  、为数据选择信号（也称为地址），注意，B、A是公用的
  ~为输入信号
  为输出信号
逻辑函数
  时，和均为低电平，与输入数据无关，即数据选择器不工作
  时，
功能表
使用范围
4、使用MUX来实现逻辑函数

## Slide 21: 四、实验内容

## Slide 22: 五、结果分析

## Slide 23: 实验2.4 线性系统的频率特性

## Slide 24: 一、实验目的
学习如何根据给定的连续系统的传输函数，用基本运算单元组成模拟装置。
掌握将Multisim软件用于系统模拟的基本方法。
预习要求
  复习系统传输函数的基本概念
    二端电网络频域中的传输特性（输入、输出关系）可以用传递函数来描述
    ，是一个与频率相关的复数
    模值是一个与频率相关的实数，描述了输出与输入之模值比值随频率而变的结果，称为幅频特性，。
    是一个与频率相关的角度值，描述了输出与输入的相位差随频率而变的结果，称为相频特性。。
    例：如图所示高通电路，输入信号为频率可变的正弦波。
      首先可以得到传递函数，
      由此得到幅频特性
        在幅频特性曲线里需要找半功率点，即对应纵坐标为0.707时频率的值。
          半功率点：指输出功率为最大输出功率一半时的频率点
          ，因此，半功率点又称为点，半功率点的相位差为。
      得到相频特性
      得到
    图
  掌握根据传输函数画出系统模拟框图的方法
  分别求出图2-14和图2-15所示电路的传输函数，并据此画出系统模拟框图

## Slide 25: 二、主要仪器设备及软件
硬件
软件：Multisim14中的波特图仪（Bode Plotter，可直接显示幅频特性曲线和相频特性曲线）对高通、低通、带通及带阻电路的传输特性做初步的研究

## Slide 26: 三、实验原理（或设计过程）

## Slide 27: 四、实验电路图
### 五、实验内容和实验结果 1. ### 六、结果分析 1. 1. ### 七、实验小结